CENTRIFUGA

Libro de Instrucciónes

USO

###### Se utilizan principalmente en la clínica, bioquímica, inmunología, etc., el instrumento se utilizan principalmente en el laboratorio de precipitación.

Especificaciónes Tecnicas

Velocidad Max           4000r/min

Max RCF             3470×g

Rango de temporizador          0-99 min

Fuente de alimentación  AC120V 60Hz 5A

Dimensiones           330×420×275mm (L×W×H)

Peso               15kg

La especificación del Rotor consulte la tabla I

Tabla I

| N° de rotor. | Volume （ml × tubo） | Velocidad Max（r/min） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10×18 | 4000 |
| 2 | 10×24 | 4000 |
| 3 | 15×12 | 4000 |
| 4 | 50 x 6 | 4000 |

El principio y el carácter de los productos de trabajo

El producto tiene controles informáticos; hay muchos tipos de funciones de protección de equilibrio etc.

Explicación de la pulsación consulte la tabla II

Tabla II

VELOCIDAD/RCF  TIEMPO

Significados de la pulsación:

VELOCIDAD: La velocidad de rotación introduce la clave

TIEMPO: Tiempo

RCF: Centrífuga fuerza de entrada

ENTER: OK

STOP: Stop / Puerta abierta

START: Start

Requisito del instrumento de instalación

1、La mesa será la estabilidad.

2、La potencia será de tres fases con cable de tierra sin deslizamiento.

3、El instrumento será local en donde sea sin molestar el campo magnético y el gas cáustica.

Principio de funcionamiento

1、Instale el rotor: Poner en el tubo con la muestra que el valor es menor que el 90% del tubo. Los tubos deben estar en simetría con el equilibrio. Cierre la puerta.

2、Configuración del rotor, la velocidad, el factor de corrección de la remuneración y el tiempo de funcionamiento.

Ilustración de la configuración de la siguiente manera:

| Rotor No. | velocidad r/min | Tiempo (min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 15 |

Pasos de confugración:

1、Configurar la velocidad: Pulse la tecla "SET", →Presione “▲” o “▼”; → Mostrar “3000”→presione ENTER

2、Configuración del tiempo: Pulse “SET” →presione “▲” o “▼”, →mostrar “15”→presione ENTER

por fin el visualizador digital de se muestra de la siguiente manera:

| 3000 | 15 |
| --- | --- |

3、Si pulse la tecla "START", La centrífuga estará trabajando. (Si necesita detener la centrífuga cuando está trabajando, por favor presione el botón "STOP".) La centrífuga será parada automáticamente cuando el programa ha terminado. Cuando la velocidad es cero, puede abrir la puerta y sacar la muestra, a continuación, apague y encienda.

Aviso

1. La centrífuga tiene cerradura electrónica. Si no está conectado, la puerta no se podía abrir. Si la alimentación se corta cuando está trabajando, o por cualquier otro motivo, la puerta no se podra abrir, por favor, tire de la línea blanca y abrir la puerta.

2. No mover la máquina cuando está en funcionamiento.

3. Limpie el rotor y ubicarlo en la habitación con corrientes de aire si no se utiliza durante mucho tiempo.

4. Póngase en contacto con nuestra empresa si la máquina esta en problemas.

# Text boxes

Velocidad

ENTER

RCF

▲

Detener

Tiempo

Iniciar

▼